## Slide 1
DESIGN CONCEPT
体系设计思路：网络—溶剂化—界面协同调控
MBA 交联网络
1.0 M LiPF₆ + 0.2 M LiDFOB
DMTFA : TTE = 1 : 1
设计预期 · 待验证
传统凝胶
典型瓶颈（示意）
本工作：MBA 协同凝胶体系
设计预期
正极
负极
正极
负极
不均匀 CEI
不均匀 SEI
LiF / B–O CEI
LiF / B–O SEI
常规聚合物网络
MBA 酰胺交联网络
O
C=O
S
S
S
S
Li⁺
强束缚 / 交换受限
C
NH
CH₂
NH
C
O
O
DMTFA
DMTFA
DFOB⁻
PF₆⁻
Li⁺
氢键
TTE
TTE
TTE
溶剂 / 阴离子协同配位
迁移受限
脱溶剂化受阻
促进动态交换
脱溶剂化调控
界面副反应
局部通量不均
界面成膜调控
均匀 Li⁺ 通量
配位束缚 + 非均匀传输 + 界面失稳
锁液稳网 + 动态配位 + 双界面稳定
MBA 网络
Li⁺
Li⁺
DMTFA
TTE
PF₆⁻ / DFOB⁻
LiF / B–O 成膜组分（预期）
01
MBA：交联锁液与相容
CH₂=CH–CO–NH–CH₂–NH–CO–CH=CH₂
双键交联；N–H···O=C 辅助相容
02
DMTFA/TTE：溶剂化调控
DMTFA (CF₃CON(CH₃)₂) + TTE
调节配位平衡，促进 Li⁺ 动态交换
03
LiDFOB：双界面成膜调控
阴离子参与溶剂化与界面反应
预期构筑 LiF / B–O 富集 SEI / CEI
注：图示为设计机理假设，非实测配位数、能垒或界面组成；需结合光谱/模拟、传输测试及 XPS 等验证。
Notes: 【体系设计页：建议紧接“传统凝胶电解质共性问题”页】
配方：MBA（N,N′-亚甲基双丙烯酰胺）作为交联单体；
液态组成为 1.0 M LiPF6 + 0.2 M LiDFOB in DMTFA:TTE = 1:1。
用户未说明溶剂比的体积/质量/摩尔基准、MBA含量、引发剂及成胶条件，图中不作补充假定。
【约1–2分钟讲稿】
上一页提出了凝胶化后传输受限与电极界面失稳两类问题。针对这些瓶颈，我们从网络、溶剂化和成膜三个层次进行协同设计。
首先，MBA的两个可聚合双键用于构建三维交联网络，通过适当的交联程度锁住电解液；酰胺基团的分子间作用则有望改善网络与混合溶剂的相容性。我们需要平衡保液能力与离子传输，避免交联过度。
其次，选择DMTFA/TTE混合体系，调节溶剂、聚合物极性位点和阴离子对Li+的配位平衡，探索动态配位交换与脱溶剂化的改善，而不是简单把Li+固定在骨架上。
最后，在LiPF6基础上引入LiDFOB，利用含氟/含硼组分的界面反应，尝试构建富LiF及B–O组分的SEI/CEI，降低持续副反应。
因此，这页右图表达的是我们的设计目标：锁液稳网、动态配位与双界面稳定。具体机制和性能提升将在后续通过实验和计算验证。
【科学边界与验证】
1. 所有右图的“动态交换”“均匀通量”“LiF/B–O富集膜”均是设计预期，不是当前体系已经得到证明的结果。
2. 不因DMTFA:TTE=1:1或总盐浓度1.2M就直接认定局部高浓（LHCE）、CIP/AGG占优或阴离子配位数增加。
3. 弱溶剂配位不必然带来更低的总脱溶剂化能垒；Li–阴离子和Li–聚合物配位可能造成额外限制。
4. C=O是候选Li+配位位点；N–H可参与氢键，但“锚定阴离子”“提高tLi+”不能仅凭官能团存在作结论。
5. 不宣称LiDFOB清除HF、具体优先氧化/还原次序或确切LUMO/HOMO排序，除非已有对应证据。
6. 正/负极未指定材料，因此使用通用电极示意；没有照搬参考图的HV-LCO、锂金属、FDMA、TFSI或E/F-GPE命名。
7. 网络部分的酰胺桥表示MBA聚合后的骨架侧链连接，并非完整聚合物重复单元/实际网络拓扑。
建议验证：
网络/相容：FTIR或NMR、凝胶分数、保液/溶胀、流变或力学；与交联度的关系。
溶剂化/传输：Raman/FTIR/NMR与MD/DFT、温度依赖电导率、迁移数；EIS及合适的动力学分析。
双界面：XPS/深度分析或TOF-SIMS、循环前后EIS、形貌与全电池/对称电池测试，按实际电极体系选择。
编辑说明：
该PPT为单页16:9原生形状版；所有标题、分子符号、网络、箭头、电极与膜组分均可在PowerPoint中选择修改。未嵌入任何文献照片或生成的SEM图。PNG为高清预览；SVG为可编辑矢量源。