## Slide 1
SCIENTIFIC QUESTIONS
关键科学问题：传统凝胶电解质的两大共性挑战
仅讨论传统凝胶的常见瓶颈：体相传输与电极界面
01
体相：离子传输受限
为什么引入聚合物网络后，电导率可能下降？
02
界面：接触与成膜失稳
为什么接触与成膜不均会导致界面阻抗增长？
液态电解液
Li⁺
Li⁺
连续液相通道
传统凝胶：聚合物骨架 + 溶剂
S
S
S
S
S
S
局部团聚
通道不连续
更曲折的路径
S
S
S
Li⁺
Li⁺
Li⁺
局部配位滞留
路径曲折 + 局部滞留
CEI 不均
传统凝胶
SEI 不均
正极
负极
S
S
S
S
Li⁺
Li⁺
Li⁺
局部接触空隙
反应膜破裂 / 重构
局部通量不均
网络限域 → 有效离子迁移可能受限
接触不均 + 界面膜失稳 → 阻抗增长
通道曲折：网络分割连续液相，离子需要绕行
配位 / 链段约束：局部结合与松弛可能限制迁移
结构不均：团聚或相分离使有效通道不连续
接触不均：局部空隙减少有效电极接触面积
界面副反应：SEI / CEI 不均、破裂与重构
通量失衡：局部极化增大，长期阻抗持续增长
引出体系设计
如何兼顾稳定的聚合物骨架、高效离子传输与长期稳定的电极界面？
注：图示为常见挑战的定性示意，并非所有凝胶必然失效；迁移数不必然下降，影响程度依网络、溶剂与电极体系而变。
Notes: 【单页：传统凝胶电解质的两大共性挑战】
本页只介绍传统体系的常见宏观问题，不展示本工作配方或具体设计方案。
【约一分钟汇报讲稿】
这一页先总结凝胶电解质可能面临的两类挑战。
第一是体相离子传输。液态电解液具有连续液相；引入聚合物网络后，网络限域、局部配位和链段松弛可能改变离子的有效迁移路径。若骨架团聚或网络与溶剂相容不足，还可能出现局部通道不连续。因此需要关注保液、网络稳定性与高效传输之间的平衡，而不是只追求更高的交联度。
第二是电极界面。局部接触不充分、界面膜不均以及反复破裂和重构，可能引起局部离子通量不均、持续副反应、极化及阻抗增长。
由此提出下一页的设计目标：怎样在形成稳定骨架的同时，维持高效离子传输和长期稳定的电极界面？
【科学表述边界】
1. 共性挑战是常见问题类别，不表示每一种传统凝胶都存在图中所有机制。离子电导率不必然下降；锂离子迁移数也不必然下降，两者不能混为同一结论。
2. 网络图、液相路径和溶剂符号均为定性示意，不代表实际孔径、曲折度、配位数或溶剂化结构。
3. 极性位点表示候选局部相互作用，不指定所有聚合物都含同一官能团，也不意味着一切聚合物配位都阻碍迁移。
4. 界面图使用通用正极/负极；没有指定锂金属或某种正极材料，因此不把枝晶当作所有电极必然发生的现象。
5. 凝胶含有液相，界面不能简单一概称为固–固接触。原位成胶或合适的配方也可能改善接触与润湿。
6. 界面膜色块没有指定具体有机/无机组分、组成比例、膜厚或能垒，不是显微照片、计算结果或化学组分证据。
【逐个编辑方法】
该文件仅一页16:9；标题、文字、骨架、节点、溶剂符号、离子、虚线、箭头、电极和膜块都是PowerPoint原生对象，没有嵌入图片。
在“开始 → 选择 → 选择窗格”中按“问题一-”“问题二-”“页面-”“过渡-”等唯一对象名定位。文字可双击编辑；骨架等自由曲线可右键“编辑顶点”；颜色、线宽和位置均可修改。
PNG仅作高清预览；SVG是额外的矢量源，并未作为图片嵌入PPT。